## Kabeláž k tempomatu do Škoda Octavia I, VW Golf 4, Seat Toledo

1. BEZPEČNOST

• Před montáží si pečlivě pročtěte tento návod.

• V případě poruchy nebo viditelného poškození kabel nepoužívejte a kontaktujte Vašeho

prodejce.

• Nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.

• Doporučujeme používat pouze s páčkami z naší nabídky (každý výrobce může mít různé

zapojení pinů)

• Aktivaci tempomatu pomocí V.A.G. může provádět pouze vyškolený personál.

• Je zakázáno provádět neodborné zásahy do kabelu, hrozí vážné riziko poškození buď

elektroinstalace vozidla nebo PC / Notebooku.

• Prodejce nenese odpovědnost za důsledky nesprávnou montáží.

2. POSTUP MONTÁŽE

• Odpojte akumulátor

• Demontujte přepínač pod volantem

• Demontujte panel pod přístrojovou deskou

• Demontujte spodní díl přístrojové desky

• Uvolněte pojistkový box

• Rozdělte komplet přepínače pod volantem na dva díly a levou část vyměňte za přepínač

s tempomatem

• Nasaďte komplet zpět na tyč řízení

• Sejměte víčko (D) držáku svorkovnice v oddělovacím prostoru, rozpojte

černou 10ti pólovou svorkovnici (E) -šipka-,držák svorkovnice v oddělovacím prostoru se

nachází v motorovém prostoru pod motorkem stěračů

• Protlačte pritikus 10ti pólové svorkovnice (E) do vnitřního prostoru vozidla

• Volný červeny vodic pripojte na svorku + 15 (napájení tempomatu po zapnuti klíčku)

• Černou 10ti pólovou svorkovnici zapojte do příslušné svorkovnice na

přepínači pod volantem (A)

• Čtyři volné vodiče (nože) zapojte do protikusu 10ti pólové svorkovnice ve

vnitřním prostoru vozidla následujícím způsobem:

• Zeleny vodič na  PIN 1 T10k/1 - modro/šedý

• Žlutý vodič na  PIN 2 T10k/2 - červeno/žlutý

• Černý vodič na  PIN 3 T10k/3 - černo/bílý

• Bílý vodič na  PIN 9 T10k/9 - bílý

• Červený vodič zapojit na plus 12V (nejčastěji řešeno zapojením na brzdový

spánač)

• Nasaďte portikus 10ti pólové svorkovnice zpět do držáku svorkovnice v oddělovacím

prostoru (obr. 7)

• Upevněte sponkami svazek el. instalace tempomatu (B) nad spínací skříňkou

ke stávající elektrické instalaci spínací skříňky

• Zapojte všechny rozpojené svorkovnice

• Namontujte zpět všechny demontované díly a připojte akumulátor

3. AKTIVACE TEMPOMATU

• - Tempovat aktivujte pomocí diagnostického přístroje V.A.G.

• - Zapojte diagnostický přístroj V.A.G., zapnete zapalovani a zvolte adresu 01

•   „Elektronika motoru“

• - Stiskněte tlačítko „šipka“ a zvolte funkci 11 „Procedura login“

• - Zadejte kód 11 463 a potvrďte tlačítkem „Q“

• - Zvolte funkci 06 „Ukončení výstupu“, vypněte zapalování

• - Vyzkoušejte správnou funkci tempomatu zkušební jízdou.