## Kabeláž k tempomatu FABIA I, VW Polo

1. BEZPEČNOST

• Před montáží si pečlivě pročtěte tento návod.

• V případě poruchy nebo viditelného poškození kabel nepoužívejte a kontaktujte

Vašeho prodejce.

• Nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.

• Doporučujeme používat pouze s páčkami z naší nabídky (každý výrobce může mít

různé zapojení pinů)

• Aktivaci tempomatu pomocí V.A.G. může provádět pouze vyškolený personál.

• Je zakázáno provádět neodborné zásahy do kabelu, hrozí vážné riziko poškození

buď elektroinstalace vozidla nebo PC / Notebooku.

• Prodejce nenese odpovědnost za důsledky nesprávnou montáží.

2. POSTUP MONTÁŽE

• Odpojte akumulátor

• Vyměňte levý přepínač pod volantem za přepínač s tempomatem (A)

• Volný černý vodič připojte do svorkovnice T11a/PIN 10 na příčné stěně

• Volný černý vodíč připojte do svorkovnice T11b/PIN 6 na příčné stěně

• platí pouze pro kód motoru ATD model. Rok 2005

• Volný červeny vodič pripojte na svorku + 15 (napájení tempomatu po zapnuti

klíčku)

• Hnědou 6ti pólovou svorkovnici (T6y) zasuňte do svorkovnice XS3 v centrální řídící

jednotce vozidla

• Černou 10ti pólovou svorkovnici (T10g) zapojte do příslušné svorkovnice na

přepínači

tempomatu (A)

• Na vhodných místech upevněte kabelový svazek elektrické instalace tempomatu

stahovacími páskami ke stávající elektrické instalaci vozidla tak, aby nedošlo k

jejich

prodření o ostré hrany, a aby při jízdě nedocházelo k rušivým zvukům

• Namontujte zpět všechny demontované díly a připojte akumulátor

3. AKTIVACE TEMPOMATU

• Tempovat aktivujte pomocí diagnostického přístroje V.A.G.

• Zapojte diagnostický přístroj V.A.G., zapnete zapalovani a zvolte adresu 01

•  „Elektronika motoru“

• Stiskněte tlačítko „šipka“ a zvolte funkci 11 „Procedura login“

• Zadejte kód 11 463 a potvrďte tlačítkem „Q“

• Zvolte funkci 06 „Ukončení výstupu“,  vypněte zapalování

• Vyzkoušejte správnou funkci tempomatu zkušební jízdou.

3. UPOZORNĚNÍ

• Lze jej namontovat do všech vozidel Škoda Fabia s řídící jednotku palubní sítě 6Q1

… … nebo 6Q0 … .... U vozidel s řídící jednotkou 6Q2 … … je nutná její výměna.